# ZT-WTG-22032抗金属电子标签

ＺＴ－ＷＴＧ－２２０３２是专门针对金属环境应用而设计的高性能抗金属电子标签，遵循ＩＳＯ１８０００－６Ｃ协议标准。使用时可以用双面胶粘贴于被识别物体上，或者使用螺钉固定于物体上，同时还可以使用磁铁吸附在金属设备上，一般手持机读取距离在１～３米之间。

该标签主要应用于资产管理、轨迹跟踪、物品追溯等对金属物体识别的场合。

产品特点

| 遵循协议 | ISO18000-6C (EPCGlobal Class1 Gen2) |
| --- | --- |
| 工作频率 | 920～925MHz |
| 工作模式 | R/W(读/写) |
| 极化方式 | 线极化 |
| 存储容量 | TID:64 bits,EPC:96 bits，可选增加 Users：512 bits |
| 数据速率 | 前向：40-160kbits/s 反向：40-640kbits/s |
| 数据保护 | 密码修改、锁定、销毁 |
| 数据保持 | >10 年, 内存可擦写 100000 次以上 |
| 工作温度 | -20℃～+70℃ |
| 存储温度 | -30℃～+85℃ |
| 读写距离 | 0～25 m (固定式读写器外接12dBi天线) 0～15 m (固定式读写器外接7dBi天线) 0～6 m (手持机) （具体阅读距离取决于应用环境、读写器性能、输出功率及天线增益等） |
| 标签尺寸 | 200×32×22 mm |
| 标签重量 | 55 |
| 防护等级 | IP67 |