# ZT-WTG-8654C-NJ抗金属电子标签

ZT-WTG-8654C-NJ是专为车辆管理以及其他需要实现防拆功能而设计的电子标签该标签主要适用于城市智能交通管理、高速公路不停车收费、海关车辆出入管理、智能小区停车场等领域。风玻璃标签与汽车玻璃相结合时可获得更加优异的读写性能。该标签内部采用复合陶瓷基板，具有耐高温、性能稳定等特点。一旦将标签从车辆挡风玻璃上或其他被贴物体上拆除，标签立即失效，不可再用，因此可以防止非法拆除标签。

该类标签具有极强的温度适应性，即使在１２０℃高温时，仍保持正常的粘结力度，且适用于有一定弧度表面的安装。若撕掉标签背面红色的离型纸，即可将标签牢固地贴附到挡风玻璃上，但要将其拆下将非常困难。为了同时为了满足低成本、使用周期短的应用需求，明佳特别制作了防拆纸卡型的车辆标签，其型号为ZT-WTG-8654C，欢迎选购。

技术参数

| 遵循协议 | ISO18000-6C(EPC C1G2)，Can be customized ISO18000-6B |
| --- | --- |
| 工作频率 | 920～925MHz |
| 工作模式 | R/W(读/写) |
| 极化方式 | 线极化 |
| 存储容量 | TID:64 bits,EPC:96 bits，可选增加 Users：512 bits |
| 数据速率 | 前向：40-160kbits/s 反向：40-640kbits/s |
| 数据保护 | 密码修改、锁定、销毁 |
| 数据保持 | >10 年, 内存可擦写 100000 次以上 |
| 保存温度 | -40℃～+85℃ |
| 工作温度 | -20℃～+70℃ |
| 标签天线增益 | 1.9 dBi |
| -3dB波束宽度 | 80º |
| 读写距离 | 0～15 m |
| 标签尺寸 | 86×54×3.5mm |
| 标签重量 | 25g |
| 适应车速 | 60 km/h |
| 其他特点 | ZT-WTG-8654B、ZT-WTG-8654C标签所用双面胶的特点如下： 1， 高韧性：它与普通海绵胶所不同的是不易被刀片划开； 2， 透明性：可以在陶瓷贴胶面丝印图案，使标签从车窗外看上去更美观，但却不会降低防拆性能； 3， 清洁性：标签从车窗玻璃上拆除后并不会留下污渍； 4， 特有的外壳保护，使标签更持久耐用 |
| 安装方法 | 标签附有双面胶,直接把标签粘贴在汽车挡风玻璃上。 |
| 注意事项 | 请避免重击及高处跌落等 |