# ZT-WTG-TAM01防揭防伪标签

这是一款易撕型防伪电子标签，这款标签既能保证使用者能够轻松方便的撕下废弃的标签，又能保证标签撕下后不能重复使用。

目前具有防伪功能的标签主要有陶瓷标签、易碎标签以及进行了简单模切处理的不干胶标签。由于陶瓷标签的成本太高，不利于短期临时使用，易碎标签贴上去又难以撕开，而进行了简单模切处理的不干胶标签不仅难以撕开且防伪效果也不是很好。我们公司推出的这一款标签在需要更换时可以方便的撕下来，撕下后不会在粘贴表面留下污迹，同时折下来的标签又不能重复使用，既达到了防伪的目的，又能方便地更换。

产品特点

| 遵循协议 | ISO18000-6C(EPC) |
| --- | --- |
| 工作频率 | 840～960MHz |
| 工作模式 | R/W(读/写) |
| 极化方式 | 线极化 |
| 存储容量 | TID:64 bits,EPC:96 bits，可选增加 Users：512 bits |
| 数据速率 | 前向：40-160kbits/s 反向：40-640kbits/s |
| 数据保护 | 密码修改、锁定、销毁 |
| 数据保持 | >10 年, 内存可擦写 100000 次以上 |
| 工作温度 | -20℃～+70℃ |
| 存储温度 | -30℃～+85℃ |
| 读写距离 | 可定制 (具体阅读距离取决于应用环境、读写器性能、输出功率及天线增益等) |
| 标签尺寸 | 定制 |
| 标签重量 | 2g |