扎带标签

扎带标签（型号：ZT-SRZ-CE36013）广泛应用于物流及动物溯源，不受捆扎物材质的影响，稳定读取、耐潮湿、高温，可用于恶劣环境，标签单向结构设计，不可拆卸。

物理参数

INLAY 尺寸: Inlay 40x15x0.3mm,
外型【可定制化】: 290X24X8mm
封装材料: 聚丙烯
工作环境: -40°C to +65°C
存储温度: -40°C to +85°C

性能参数

芯片特性: Alien ，H3,存储位，TID 64，EPC 96 ,用户 512,密码32,灭活 32
RFID响应频率: 860－960MHz
识别距离: 5-7米，跟使用环境有关
RFID标签符合标准: ISO/IEC18000-6C

其它参数

环保: 符合ROHS指令
数据保留: >10年
擦写次数: 100000
行业应用: 物流，动物防疫，食品安全溯源
交货包装: 盒装,500张/盒，6盒/箱
定制信息: 客户logo 刻字