ZT-DFY-RE01 低频手持机

使

用

手

册

使用前准备：

● 使用前，请检查包装盒内随机配件：

手持主机          一部；             9V 电池          一个

USB 数据线       一条；             使用说明书        一本

产品合格证        一张；             产品保修卡        一张

● 拆开电池盖，安装 9V 电池：

注：长时间不使用本机器，请取出电池。

一、产品介绍

编号功能说明：

1---向下翻页键                      2---读卡/开关机复合键

3---向上翻页键                      4---LCD 显示屏

5---USB 接口                       6---外接天线接口

7---扫描天线                        8---复位键

9---电池仓

二、功能描述

- 可读取 ISO11784/5 FDX-B 标准 15 码晶片；

- 操作简单，一键读卡；

- 超大容量存储，主机可保存约 10000 条左右的读卡信息；

- 内设阅读模式，可在本机直接阅读历史读卡信息；

- 低电压提醒功能，当电池电压低于 7.8V 时，机器自动报警；

- 设有扩展接口，连接外接专用天线；

- 设有标准的 USB 接口，直接连接电脑下载数据；

三、使用说明

开/关机

长按“读卡/开关机复合键”2S 钟，机器开启，启动正常后，蜂鸣器响一声，机器进入扫描界面，

在开机状态下，长按“读卡/开关机复合键”2S 钟，机器关闭，显示如下，

扫描

在扫描状态，短按“读卡/开关机复合键”，机器开始扫描标签,提示正在扫描

读取到正确标签后，蜂鸣器响一声，同时机器停止扫描，LCD 显示读取到的标签信息，如标签信息

显示如下（示例）：

若机器不能正确读取标签信息，蜂鸣器快速响四声，同时机器停止扫描，LCD 显示读出错信息，

记录查询

若机器内有标签信息记录，按“向上翻页键”一次，机器自动进入阅读模式，向上读取一个记录，一直到最上一个，如标签信息显示如下（示例）：

按“向下翻页键”一次，机器也自动进入阅读模式，向下读取一个记录，一直到最后一个记录；

如果机器没有保存任何记录，蜂鸣器快速响二声，机器显示如下

低电压提醒

当电池电压低于 7.8V 时，机器自动进行低电压报警，提醒用户更换电池，

注：为防止数据丢失，电池电压过低时（约 7.2V），机器将自动关机。

USB 连接

在开机状态，通过 USB 线连接电脑，蜂鸣器响一声，机器显示如下，

若在连接状态，拔出 USB，蜂鸣器响一声，机器重新返回到扫描界面，

四、技术参数

| 产品型号 |  |
| --- | --- |
| 按键 | 功能按键 3 个： 读卡/开关机复合键、向上翻页键、向下翻页键 复位按键 1 个 |
| 读取晶片 | ISO11784/5 FDX-B 标准 15 码晶片 |
| 传输方式 | 全双工 |
| 频率 | 134．2KHz |
| 读取距离 | 15-20cm（电力正常时读取） |
| 存储容量 | 10000 条左右 |
| 外部接口 | USB 标准接口、外接天线接口 |
| 使用电源 | DC 9V 电池 |
| 工作电流 | 20mA，扫描时约 150mA |
| 关机电流 | < 20uA |
| 关机电压 | 约 7.2V |

五、简易故障处理

| 故障现象 | 故障原因及排除方法 |
| --- | --- |
| 不能开机 | 检查电池安装是否正确； 电池是否电力不足，更换电池再试； |
| 读卡距离变短或不读卡 | 电池是否电力不足，更换电池再试； 检查标签是否正常，更换标签再试； 标签周边是否有大面积的金属物品； 检查周边是否有显示器等干扰源； |
| 机器按键无作用 | 电池是否电力不足，更换电池再试； 系统异常，按背面的复位按键重置系统； |
| 机器显示暗或显示异常 | 电池是否电力不足，更换电池再试； 系统异常，按背面的复位按键重置系统； |

ZT-DFY-RE01 下载软体使用说明

一、软件安装

将随机配送的软件--“上传软件”整个目录拷贝到电脑，双击“Animal_test.exe”文件，电脑弹出如下对话窗口，

二、软件使用

3．1 查询记录

选择“查询”栏目，若设备与电脑连接正常，在状态栏目将显示本设备在电脑上的连接端口号，同时还将显示本设备内目前存储的记录条目。

3．2 数据导出

先进行本机信息查询，再选择“导出”栏目，选择存储路径后，输入要保存的文件名称，机器开始导出记录到电脑，以“*.XLS”格式保存到电脑,可通过电脑查询或编辑所有的记录，参考数据如下。

注：需要先查询后才能导出数据，根据机器存储数据容量的大小，数据导出可能需要数分钟的时间，在导出过程中请不要断开连接；数据导出完毕在状态栏将提示“数据导出成功”。

3．3 数据清除

选择“擦除”栏目，机器将自动清除本机内的读卡信息，完成后在状态栏将提示“数据擦除成功!”。